Zapytanie ofertowe

nr 1/2019/Granty na innowacje

- Data sporządzenia zapytania ofertowego: 26.09.2019r.

- Dane zamawiającego:

„BEST-LIGHT” Karina Renata Wiśniewska

ul. Zagórna 19/29

15-820 Białystok,

Adres strony internetowe: www.bestlight.com.pl

Adres poczty elektronicznej: j.wisniewski@bestlight.com.pl

NIP: 7761277919

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

PROJEKT I WYKONANIE SPECJALISTYCZNEGO STEROWNIKA DO STEROWANIA KLIENCKIMI PRZEPOMPOWNIAMI W KANALIZACYJNYM SYSTEMIE NISKOCIŚNIENIOWYM WRAZ Z OPRACOWANIEM I NAPISANIEM PROGRAMU DZIAŁAJĄCEGO W ŚRODOWISKU WINDOWS DO SERWISOWANIA I PARAMETRYZACJI STEROWNIKA

Sterownik powinien posiadać następujące funkcje:

- Ustawianie wszystkich parametrów sterownika za pomocą programu serwisowego działającego w środowisku WINDOWS bądź równoważnym oraz z poziomu aplikacji WEBOWEJ która jest już zaprojektowana;

- Pomiar prądu pompy: suchoobieg - przepełnienie

- Zabezpieczenie czasowe pompy po przekroczeniu którego pompa automatycznie się wyłączy;

- Dobowa możliwość ustawiania aktywności pracy pompy z rozdzielczością godzinową w trybie harmonogramu;

- Możliwość sterowania pracą pompy z poziomu aplikacji w trybie kolejkowania;

- Dioda LED informująca o stanach pracy pompowni w różnych trybach na obudowie

- Zdalna blokada pompy z poziomu aplikacji;

- Informacja o statusie pracy pompy

- Wysyłanie przez sterownik do aplikacji WEBOWEJ różnych zdarzeń zaistniałych podczas pracy pompowni (start, stop, awarie, stany czujników, operacje administratora itp.);

- Przyjmowanie z aplikacji webowej poleceń oraz ich realizacja

- Sterownik musi być wyposażony w pamięć zdarzeń: w przypadku utraty połączenia z internetem zdarzenia gromadzone są w pamięci, a gdy łączność zostanie przywrócona - wszystkie nagromadzone zdarzenia są wysyłane do aplikacji;

- Możliwość resetowania alertów blokujących pracę pompy za pomocą przycisku na obudowie sterownika;

- Wyświetlacz LCD na którym są pokazywane sekwencyjnie aktualne informacje na temat ustawień oraz pracy pompowni.

- Możliwość dołączenia zewnętrznych urządzeń alarmujących np. powiadamianie sms o alarmie.

- Komunikacja sterownika poprzez sieć lan między sterownikiem a aplikacją webową działającą na serwerze

- Wymagana praca sterowników w sieci w ilości do 1000 szt. egzemplarzy

- Możliwość dołączenia zewnętrznego panelu klienta na magistrali komunikacyjnej. sprawna komunikacja między sterownikiem a panelem do odległości 500m.

- Oprogramowanie sterownika musi być napisane w języku wysokiego poziomu bascom bądź równoważnym

- Oprogramowanie do obsługi i serwisowania sterownika musi być napisane w języku borland delphi bądź równoważnym

- Wymagane funkcje panelu klienta:

- Zegar rzeczywisty: (data / godzina)

- Bieżący status alarmów przepompowni

- Przycisk KASOWANIA alertu blokującego pompowni

- Funkcja alarmu dźwiękowego ( buzzer ) oraz alarmu świetlnego

- Możliwość uciszania alarmu dźwiękowego w przypadku wystąpienia blokady pompowni (niemożliwej do usunięcia przez użytkownika )

- Jeden wielofunkcyjny przycisk do obsługi panelu i kasowania alarmów

- Możliwość resetowania panelu za pomocą przycisku

- Funkcja wysyłania z aplikacji na wyświetlacz panelu klienta krótkich informacji tekstowych np. o niezapłaconej fakturze itp.

- Podświetlany ekran LCD

- Możliwość wyboru koloru wyświetlacza LCD zielone podświetlenie - czarne litery lub niebieskie podświetlenie - białe litery )

- Wersje programu z napisami w dowolnej wersji językowej w zależności od kraju.

Koszt sterownika - wykonany i zaprogramowany sterownik powinien kosztować nie więcej niż 500 zł netto.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był gwarancją na okres co najmniej 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. W wypadku stwierdzenia usterek w działaniu sterownika (błędy programowe, błędy w architekturze sterownika) przez okres 24 miesięcy od fizycznego zamontowania na obiekcie, Wykonawca poprawi sterownik lub oprogramowanie w ramach gwarancji i zamontuje go na własny koszt.

- Wykonawca przez cały okres gwarancji odpowiada za wszystkie wady i błędy w wykonaniu i działaniu sterownika, tzn. ponosi odpowiedzialność również wobec podmiotów trzecich u których system kanalizacji z zastosowaniem wykonanego sterownika będzie działał wadliwie - przy założeniu że za możliwe powstałe szkody odpowiada sterownik pompowni.

- Wykonawca sporządzi protokół odbioru, który będzie podstawą do opłacenia faktury.

- Dostarczony asortyment musi posiadać gwarancje i dokumentację w języku polskim.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp).

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp).

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych (art. 36 ust.2 pkt 6 ustawy Pzp);

- Kod CPV:  31712300-3     Obwody drukowane.

- Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach:

| Lp. | Kryterium | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 50 % |
| 2. | Czas wykonania | 50 % |

- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

A.  Cena – 50%

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max 50 pkt, przy czym ocena punktowania kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena najniższa z oferowanych

Cena = ------------------------------------------  x 50 pkt = ................. pkt

Cena oferowana

B. Czas wykonania – 50%

W zakresie kryterium „Czas wykonania” oferta może uzyskać max 50 pkt, przy czym ocena punktowania kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 2 miesięcy - 50 pkt.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 4 miesięcy - 25 pkt.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 6 miesięcy - 10 pkt.

W przypadku nie wpisania żadnego terminu wykonania w ofercie lub wpisaniu terminu innego niż wymienione oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2.

Ostateczna wartość punktowa dla każdej oferty obliczona zostanie wg następującego wzoru:

Wartość punktowa oferty (WP)= Wartość pkt. A + Wartość pkt.B

przy czym 1% odpowiada 1 punktowi.

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium cena będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Termin realizacji umowy: Do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1//2019/ Granty na innowacje” na adres: BEST-LIGHT Karina Renata Wiśniewska, ul. Studziwodzka 41, 17-100 Bielsk Podlaski.

- Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 03.10.2019 r.

- W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Studziwodzka 41, 17-100 Bielsk Podlaski.

- Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

- Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

- Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

- Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

- Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

- Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Czas związania warunkami zapytania ofertowego: 3 miesiące od dnia ogłoszenia wyników.

- Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:  nie dotyczy.

- Informacja o możliwości składania ofert częściowych: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego: nie dotyczy.

- Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Jacek Wiśniewski

BEST-LIGHT Karina Renata Wiśniewska

ul. Studziwodzka 41, 17-100 Bielsk Podlaski

e-mail: j.wisniewski@bestlight.com.pl

tel.:  501 704 289

Załącznik nr 1

...................................................

miejscowość i data

….....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

BEST-LIGHT Karina Renata Wiśniewska

ul. Studziwodzka 41

17-100 Bielsk Podlaski

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/2019/Granty na Innowacje na wykonanie innowacyjnej aplikacji, która będzie monitorować i sterować pracą systemu pompowni kanalizacji niskociśnieniowej (produkt musi być wynikiem prac B+R) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto …............................................. zł

słownie: ..............................................................................................................

brutto …............................................. zł

słownie: ..............................................................................................................

Czas wykonania:

Wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 2 miesięcy - 40 pkt  (

Wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 4 miesięcy - 20 pkt. (

Wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 6 miesięcy - 10 pkt. (

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, przyjmujemy te warunki i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do związania się warunkami zapytania ofertowego  na okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyników.

- Oświadczamy, iż oferta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykaz załączników do oferty:

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………

- …..................................................................................................

5. Ofertę składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

......................................................

Podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 2

...................................................

miejscowość i data

….....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

BEST-LIGHT Karina Renata Wiśniewska

ul. Studziwodzka 41

17-100 Bielsk Podlaski

Oświadczenie

Uczestnicząc w postępowaniu ofertowym nr 1/2019/Granty na Innowacje, oświadczamy, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym tj.:

a) nie uczestniczę w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

......................................................

## Podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 3

...................................................

miejscowość i data

….....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

BEST-LIGHT Karina Renata Wiśniewska

ul. Studziwodzka 41

17-100 Bielsk Podlaski

Oświadczenie

Uczestnicząc w postępowaniu ofertowym nr 1/2019/Granty na Innowacje, oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą / posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadam faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

......................................................

## Podpis i pieczątka Wykonawcy